## Slide 1: Ameba 8195AM開發版 程式語言介紹
講師：曹永忠
地點：T客邦總部，台北市中山區民生東路二段141號6F
日期：105年10月22日

## Slide 2: 大 綱
前言
Ameba 8195AM
Arduino 程式架構
Arduino語法

## Slide 3: Ameba 8195AM

## Slide 4
4
2016/10/22

## Slide 5: Arduino 程式介紹

## Slide 6: Arduino 程式架構
6
2016/10/22

## Slide 7: Arduino程式的介面
功能表

## Slide 8
同等於C語言的Rebuild All
將程式燒入到
Arduino
開新檔案
開啟舊檔
儲存檔案
回傳值

## Slide 9
撰寫程式內容
要注意是否連線，
若未連線可以Rebuild但不可燒入

## Slide 10
未連線
已連線

## Slide 11: Arduino程式架構
(一.)宣告:
Arduino宣告方式與C相同,例如:int，float…
(二.)初始化 Setup():
使Arduino板子裝置妥當的指令
EX:
int ledPin=7; / 宣告Arduino7號腳為輸入腳/
Setup()
{
pinMode(ledPin,INPUT);
}

## Slide 12
(三.)執行Loop():
為程式的主要內容,這程式內容會一直重複被執行
EX:
Loop()
{
……
}

## Slide 13
(四.)函式:
1. pinMode(7,INPUT) //將腳位7設定為輸入模式
2. digitalWrite(8,HIGH) (數位腳專用)
//將腳位8設定輸出高電位
3. val=digitalRead(7) (數位腳專用)
//讀出腳位7的值並指定給 val變數

## Slide 14
4.analogWrite(9,128) (數位訊號專用所設計的函式)
//將擁有PWM的數位腳位9 設定輸出電位2.5V對應值大 約為128
5. val=analogRead(0) (類比腳專用) //讀出腳位0的值並指定給 val變數(且analogRead可讀 取範圍0(0V)~1023(5V))

## Slide 15: Arduino語法
15
2016/10/22

## Slide 16
C語言的架構
C語言是一種常用的高階語言，由函式（function）所組成，所謂函式是指執行某一特定功能的程式集合。
當我們在設計C語言程式時，首先會依所需的功能先寫一個函式，然後再由主程式或函式去呼叫執行另一個函式。
在函式名稱後面會接一組小括號“ ( ) ”，通知編譯器此為一個函式，而不是變數，而在小括號內也可包含引數，引數是用來將主程式中的變數數值或變數位址傳至函式中來運算。

## Slide 17
Arduino語言的架構
Arduino程式與C語言程式很相似，但語法更簡單而且易學易用，完全將微控制器中複雜的暫存器設定寫成函式，使用者只需輸入參數即可。
Arduino程式主要由結構（structure）、數值(values)及函式（functions）等三個部份組成。
  Arduino程式的結構（structure）包含setup( )及loop( )兩個函式。
  數值(values)包含常數及變數 (變數又分為外部變數及內部變數)。
  函式（functions）分成(1)公用函式 (2)自訂函式
setup( )函式由其名稱“setup”暗示執行“設定”的動作，用來初始化變數、設定接腳模式為輸入（INPUT）或輸出（OUTPUT）等。在每次通電或重置 Arduino 電路板時，setup( )函數只會被執行一次。
loop()函式由其名稱"loop"暗示執行"迴圈"的動作，用來設計程式控制Arduino電路板執行所需的功能，並且重覆執行。

## Slide 18
Arduino的變數與常數
在Arduino程式中常使用變數（variables）與常數（constants）來取代記憶體的實際位址，好處是程式設計者不需要知道那些位址是可以使用的，而且程式將會更容易閱讀與維護。
一個變數或常數的宣告是為了保留記憶體空間給某個資料來儲存，至於是安排那一個位址，則是由編譯器統一來分配。
變數名稱
Arduino語言的變數命名規則與C語言相似，必須是由英文字母、數字或底線符號“_”之後，再緊接著字母或數字，並且第一個字元不可以是數字。因此我們在命名變數名稱時，應該以容易閱讀為原則，例如col、row代表行與列，就比i、j更容易了解。

## Slide 19
Arduino的變數與常數
資料型態

## Slide 20
Arduino的變數與常數
變數宣告
int ledPin=10; //宣告整數變數ledPin，初始值為10。
char myChar=’A’; //宣告字元變數myChar，初始值為’A’。
float sensorVal=12.34 //宣告浮點數變數sensorVal，初始值為12.34。
int year=2013,moon=7,day=11; //宣告整數變數year、moon、day及其初值。

## Slide 21
Arduino的變數與常數
變數的生命週期
全域變數
全域變數被宣告在任何函式之外。
當執行Arduino程式時，全域變數即被產生並且配置記憶體空間給這些全域變數，直到程式結束執行時，才會釋放這些佔用的記憶體空間。
全域變數並不會禁止與其無關的函式作存取的動作，因此在使用上要特別小心，避免變數數值可能被不經意地更改。因此除非有特別需求，否則還是儘量使用區域變數。
區域變數
區域變數又稱為自動變數，被宣告在函式的大括號“{ }”內。
當函式被呼叫使用時，這些區域變數就會自動的產生，系統會配置記憶體空間給這些區域變數，當函式結束時，這些區域變數又自動的消失並且釋放所佔用的記憶體空間。
int total; //全域變數total在所有函數內皆有效。
void setup()
{
//...
}
void loop()
{
int i; //區域變數i只有在loop()函數內才有效。
for(int j=0;j<100;j++) //區域變數j只有在for迴圈內才有效。
{
//...
}
}

## Slide 22
Arduino的變數與常數
變數型態的轉換
在Arduino程式中可以使用char(x)、byte(x)、int(x)、word(x)、long(x)、float(x)等資料型態轉換函式來改變變數的資料型態，引數x可以是任何型態的資料。

## Slide 23
運算子
電腦除了能夠儲存資料之外，還必須具備運算的能力，而在運算時所使用的符號，即稱為運算子（operator）。
常用的運算子可分為算術運算子、關係運算子、邏輯運算子、位元運算子與指定運算子等三種。
當敘述中包含不同運算子時，Arduino微控制器會先執行算術運算子，其次是關係運算子，最後才是邏輯運算子。
我們也可以使用小括號( )來改變運算的順序。

## Slide 24
算術運算子

## Slide 25
算術運算子

## Slide 26
關係運算子

## Slide 27
關係運算子

## Slide 28
邏輯運算子

## Slide 29
邏輯運算子

## Slide 30
位元運算子

## Slide 31
位元運算子

## Slide 32
複合運算子

## Slide 33
複合運算子

## Slide 34
運算子的優先順序

## Slide 35
Arduino程式流程控制
迴圈控制指令—for迴圈

## Slide 36
Arduino程式流程控制
迴圈控制指令—for迴圈

## Slide 37
Arduino程式流程控制
迴圈控制指令—while迴圈

## Slide 38
Arduino程式流程控制
迴圈控制指令—while迴圈

## Slide 39
Arduino程式流程控制
迴圈控制指令—do-while迴圈

## Slide 40
Arduino程式流程控制
迴圈控制指令—do-while迴圈

## Slide 41
Arduino程式流程控制
迴圈控制指令—do-while迴圈

## Slide 42
Arduino程式流程控制
條件控制指令—if敘述

## Slide 43
Arduino程式流程控制
條件控制指令—if敘述

## Slide 44
Arduino程式流程控制
條件控制指令—if-else敘述

## Slide 45
Arduino程式流程控制
條件控制指令—if-else敘述

## Slide 46
Arduino程式流程控制
條件控制指令—巢狀if-else敘述

## Slide 47
Arduino程式流程控制
條件控制指令—巢狀if-else敘述

## Slide 48
Arduino程式流程控制
條件控制指令—if-else-if敘述

## Slide 49
Arduino程式流程控制
條件控制指令—if-else-if敘述

## Slide 50
Arduino程式流程控制
條件控制指令—switch-case敘述

## Slide 51
Arduino程式流程控制
條件控制指令—switch-case敘述

## Slide 52
Arduino程式流程控制
條件控制指令—switch-case敘述

## Slide 53
Arduino程式流程控制
條件控制指令—switch-case敘述

## Slide 54
Arduino程式流程控制
無條件跳躍指令—goto敘述

## Slide 55
函式(function)
函式原型

## Slide 56
函式(function)
函式原型

## Slide 57
陣列(array)

## Slide 58
陣列(array)
一維陣列

## Slide 59
陣列(array)
二維陣列

## Slide 60
陣列(array)
以陣列傳引數
當傳遞陣列給函式時，並不會將此陣列複製一份給函式，只是傳遞陣列的位址給函式，函式再利用這個位址與註標去存取原來在主函式中的陣列。

## Slide 61
前置命令
#include前置命令

## Slide 62
前置命令
#define前置命令

## Slide 63: Q & A
感謝聆聽
恭請指教